## Slide 1: ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.
1.2.1 ПРОЦЕССОР
Н. Д. Угринович «ИНФОРМАТИКА и ИКТ для 10 класса» -ПРОФИЛЬНЫЙ , 3-е издание 2008 и …
Шакуров ЗЗ
Марий Эл
Куракинская
СОШ
2012.
http://teach-shzz.narod.ru/

## Slide 2: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР
Центральный процессор (ЦП, ЦПУ, CPU) выполняет команды программы, которая хранится в оперативной памяти.

## Slide 3: ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССОРА

## Slide 4: ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССОРА
Команда программы поступает в процессор по шине данных и декодируется, т. е. определяется, какие действия необходимо выполнить и какие данные для этого требуются.
Данные запрашиваются из оперативной памяти, для этого по шине адреса передаются их адреса, а по шине управления — сигнал на считывание. Считанные данные передаются в процессор по шине данных.
Декодированная команда и данные передаются в АЛУ (арифметико-логическое устройство), где отдельно обрабатываются целочисленные данные, и отдельно — данные в форме чисел с плавающей запятой.
Результаты обработки передаются по шине данных в оперативную память, одновременно по шине адреса передаются адреса ячеек памяти, куда данные необходимо записать, а по шине управления передается сигнал на запись.

## Slide 5: ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССОРА
Быстродействие процессора существенно больше быстродействия оперативной памяти, поэтому процессор часть времени простаивает в ожидании данных. Чтобы этого не происходило, в современные процессоры встроена более быстрая, чем оперативная, кэш-память.
Кэш-память разделена на два уровня:
В кэш-память 2-го уровня (большую по объему и менее быстродействующую) считывается из оперативной памяти очередная порция команд и данных.
Кэш-память 1-го уровня (меньшая по объему, но более быстродействующая) разделена на две части, в одну часть считываются наиболее нужные процессору данные, а в другую часть — наиболее нужные процессору команды.

## Slide 6: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР
В первых компьютерах процессоры были громоздкими агрегатами, занимавшими целые шкафы и даже комнаты, и были выполнены на большом количестве отдельных компонентов.
С начала 70-х годов ХХ века все необходимые компоненты ЦП размещают в одной полупроводниковой микросхеме - БИС или СБИС (больших или сверхбольших интегральных схемах),
БИС - плоская полупроводниковая пластина размером примерно 20х20 мм, заключенная в плоский корпус с рядами металлических штырьков (контактов).
Например, процессор Intel Core 2 Duo с 4 МБ кэш-памятью состоит из около 291 миллиона функциональных элементов, размеры которых составляют всего около 0.13 микрон (1 микрон = 10-6 м).
Дополнительно: технология создания ЦП.

## Slide 7: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОРА
Производительность процессора является его интегральной характеристикой и характеризует скорость выполнения приложений.
Производительность процессора прямо пропорциональна разрядности процессора, его частоте, а также количеству команд, выполняемых за один такт:
Производительность ~ Разрядность х Частота х Кол-во команд за такт.

## Slide 8: РАЗРЯДНОСТЬ ПРОЦЕССОРА.
Разрядность процессора определяется количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт.
С момента появления первого процессора 4004 (за 35 лет) разрядность процессоров увеличилась в 16 раз (с 4 битов до 64 битов).
Однако в настоящее время увеличение разрядности процессоров практически нецелесообразно, так как только сейчас происходит переход от 32-битовых операционных систем и приложений к 64-битовым.

## Slide 9: ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА.
Частота соответствует количеству тактов обработки данных, которые процессор производит за 1 секунду.
С момента появления первого процессора частота процессоров увеличилась в 37 ООО раз (с 0,1 МГц до 3700 МГц).
Однако увеличение производительности процессоров за счет увеличения частоты имеет свой предел из-за тепловыделения.

## Slide 10: ПРИМЕРЫ

## Slide 11: ПРИМЕРЫ

## Slide 12: КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
Чем будет отличаться упрощенная логическая схема двухъядерно-го процессора от упрощенной логической схемы одноядерного процессора?
Опишите технологию производства процессоров.
Какие факторы влияют на производительность процессоров и как можно ее увеличить?

## Slide 13: КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ.
С помощью программы тестирования компьютера CPU-Z выполнить практическое задание «Определение объемов кэш-памяти процессора».
С помощью программы тестирования компьютера SIV выполнить практическое задание «Определение температуры процессора».
С помощью программы тестирования компьютера SiSoft Sandra выполнить практическое задание «Производительность процессора».
Ознакомиться с историей развития процессоров музея фирмы Intel. http://www.intel.ru
Инструкция выполнения практикума.